| Вихревые кондиционеры |  |
| --- | --- |
|  | При установке гарантируют теплоту и свежесть |  |

| Экологичные и энергосберегающие |
| --- |
| Вихревые кондиционеры разработаны благодаря большому шагу в развитии технологий создания идеального климата в любое время года, так как эти кондиционеры могут работать в режимах охлаждения, удаления влаги, и нагрева. Почти все модели Вихревых Кондиционеров классифицируются как Класс А, т.е. обладают уменьшенным энергопотреблением и расходом. И еще большая экономия получается благодаря встроенной технологии Inverter DC, которая значительно уменьшает потребление энергии для нагрева или охлаждения. Технология Inverter разработана для уменьшения максимальной мощности по отношению к номинальной мощности, что приводит к ускоренному достижению установленых условий окружающей среды. Когда температура окружающей среды опускается ниже 0° C, Inverter запускает компрессор, что значительно увеличивает эффективность. Технология Inverter гарантирует меньшее потребление энергии по сравнению с обычным потребелением, что, со временем, приводит к значительной экономии. Кондиционеры разработаны таким образом, чтобы обеспечивать максимальную бесшумность работы в течение дня и ночи, а функция «сон» позволяет автоматически регулировать температуру. Во всех Вихревых кондиционерах используется газ R410A, который обладает нулевым воздействием на озоновый слой (0 ODP) |  |

| Функции и показатели кондиционера |
| --- |
|  | Класс А. Vortice предлагает технологии, разработанные специально для экономии энергии. Большая часть предлагаемых продуктов соответствуют Классу А, т.е. обладают максимальной энергетической эффективностью при превосходных эксплуатационных показателях. |  | ТАЙМЕР. Кондиционеры снабжены электронным таймером, который автоматически активизирует или дезактивирует функции согласно установленному расписанию (максимальный интервал 24 часа). |
|  | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГАЗ R 410 В. Все продукты используют этот газ, и обеспечивают экологически чистое охлаждение, высокую эффективность при минимальных затратах энергии. |  | ФИЛЬТР. 2 пылезащитных фильтра, которые легко заменяются и моются, удаляют из воздуха пыли и другие загрязнения. Кроме того, кондиционеры снабжены электростатическими фильтрами с активированными углями, которые помогают устранять неприятные запахи. |
|  | ТЕПЛОВОЙ НАСОС. Для обогрева с мксимальной экономией, кондиционер поглощает наружнее тепло, чтобы использовать для нагрева внутренних помещений. |  | БЕСШУМНЫЙ. Кондиционер снабжен звукопоглащающими панелями, которые обеспечивают беззвучную работу. |
|  | ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Вся работа может контролироваться с помощью пульта дистанционного управления с ЖК дисплеем. |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК. После сбоев в сети питания, кондиционер будет перезапущен автоматически. |
|  | Технология DC Inverter позволяет кондиционеру работать с оптимальными условиями, и при этом потреблять меньше энергии. Модульные компрессоры обладают превосходными рабочими характеристиками и показателями энергопотребления. |  | АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА. Направляющая планка может регурлировать направление потока воздуха снизу вверх и наоборот. |
|  | 3 СКОРОСТИ. Для быстрого кондиционирования помещении можно выбрать самую высокую скорость, и затем чтобы поддерживать температуру, можно установить скорость поменьше. |  | УМЕНЬШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ. Благодоря своим маленьким габаритам, кондиционеры могут разместиться практически везде. |
|  | ФУНКЦИЯ “SLEEP”. Ночью, в режиме охлаждения, установленная температура увеличивается на 2С в течение первых 2х часов. В режиме нагрева, температура уменьшается на 2С в течение первых двух часов. |  | ФУНКЦИЯ TURBO. Позволяет быстро нагнетать температуру, установленную пользователем. |
|  | Режим "DRY". Полностью автоматическая функция, которая чередует цикл охлаждения с циклом вентиляции, что помогает удалять избыточную влагу, без изменения температуры. |  | EUROVENT. Сертификат производительности, уровня всасывания, эффективности, годового потребления и уровня шума согласно нормативу 14511. |

| Широкий выбор кондиционеров |
| --- |
|  | VORTICE CLIMATICUM ENERGY MONO ON/OFF 9,12,18,24 Стр. 6/7 VORTICE CLIMATICUM ENERGY DUAL ON/OFF 2x9 9+12 Стр. 8/9 VORTICE CLIMATICUM ENERGY 9,12,18 Стр. 10/11 VORTICE CLIMATICUM ENERGY 18 BUILT-IN Стр. 18 VORTICE CLIMATICUM ENERGY 24 FL/CL Стр. 19 VORTICE CLIMATICUM POLAR SPLIT M 14 R 410 M 9 R 410 M 12 R 410 Стр. 20/21 |  | VORTICE CLIMATICUM ENERGY DUAL 2x7 2x9 7+9 9+12 7+12 2x12 Стр. 12/13 VORTICE CLIMATICUM ENERGY TRIAL 3x7 3x9 2x7+9 2x9+7 7+9+12 2x9+12 2x7+12 2x12+7 Стр. 14/15 VORTICE CLIMATICUM ENERGY QUADRI 3x7+9 7+3x9 3x7+12 7+2x9+12 2x7+2x9 7+9+2x12 2x7+9+12 4x7 2x7+2x12 4x9 3x9+12 Стр. 16/17 Принадлежности Стр. 22/23 |

| Удобный инфракрасный пульт дистанционного управления. |
| --- |
|  | Маленький элегнтный пульт дистанционного управления, позволяет легко настраивать функции кондиционера с помощью ЖК дисплея. ON/OFF Для включения необхоимо нажать кнопку пуск один раз, для выключения необходимо надавить эту кнопку еще раз. ▲ ▼ ТАЙМЕР Регулировка температуры и программирование таймера. Нажмите стрелочку вверх, чтобы увеличить температуру или чтобы увеличить настройки времени. Нажимать на стрелочку вниз, чтобы уменьшить температуру или чтобы уменьшить значение настроек времени. SWING Позволяет регулировать угол наклона отражателя воздуха. TURBO Позволяет быстрее достич температуры, установленной пользователем. ЖК дисплей Нажмите один раз, чтобы обнулить показания дисплея; и затем надавите второй раз, чтобы включить подсветку дисплея. | SLEEP При нажатии кнопки будет активирована ночная функция охлаждения: установленная температура будет увеличена на 2С в первые 2 часа. ЧТобы выключить эту функцию необходимо держать кнопку нажатой в течение 3 секунд. CLOCK Позволяет натраивать внутренние часы пульта дистанционного управления. | MODE (режим функционирования) Позволяет выбрать режим функционирования кондиционера. Каждый раз при нажатии кнопки, режим работы будет изменяться следующим образом: Автоматическая работа, Охлаждение, Удаление влаги, Нагрев, Вентиляция. SPEED Позволяет изменять скорость потока воздуха на выходе из кондиционера (4 режима): Авто – Медленно – Средне – Быстро. TIMER Активирует функцию таймера. CANCEL Позволяет выполнять следующие действия: Отмена предыдущих установок Таймера. Если установлена функция будет поставлена функция таймера на OFF, то нажатие кнопки Cancel активизирует функцию таймера. Если функция Таймера была активна, то нажатие кнопки Cancel выключит эту функцию. |

| VORTICE CLIMATICUM ENERGY Технология, обеспечивающая гибкость установки Vortice гарантирует максимальную гибкость с новыми СИСТЕМАМИ MULTI-SPLIT DUAL,TRIAL и QUADRI с технологией Inverter: сегодня у вас есть возможность одновременного подключения нескольких кондиционеров (до 4 шт) к одному внешнему агрегату. |
| --- |
| Технология INVERTER В моделях кондиционеров с технологией DC Inverter получено превосходное соотношение между характеристиками охлаждения/нагревания и уровнем потребления энергии. Электронные и умные. Микропроцессор контролирует запуск функций и обеспечивает непрерываное регулирование. Таймер обеспечивает экономию. Электронный Таймер позволяет настроить время включения, что позволят включать кондиционер только в необходимое время. Утонченный и компактный дизайн. Внутренний блок кондиционеров Vortice Climaticum отличается компактными размерами и утонченным дизайном. | Оптимальное и автоматическое распределение воздуха. Направляющая планка потока воздуха автоматически регулирует подачу воздуха, периодически изменяя направление подачи воздуха (вверх и вниз). При помощи отражателей, также возможно направлять воздух в любом горизонтальном направлении. |
|  | Фильтрация Воздуха Каждый внутренний блок снабжен моющимися воздушными фильтрами и фильтрами с активированными углями. |  |

| в подвесном потолке, на потолке и полу |
| --- |
| Внешний бесшумный, эффективный и компактный блок. Компрессоры Vortice Climaticum, обладают высокой надежностью и превосходной производительностью, и они обеспечивают хорошую экономию энергии, и гарантируют бесшумную работу. | Тепловой насос позволяет беречь энергию при нагревании. Все кондиционеры Vortice Climaticum, в режиме нагрева могут использовать тепло внешней окружающей среды, что позволяет им работать с максимальной эффекивностью. | День и ночь, в тишине. Vortice Climaticum разработаны для работы с макскимальной бесшумностью, и благодаря фукнции “sleep” они идеально подходят для ночного использования. |

| Функции и показатели кондиционера |
| --- |
|  | Класс А. Vortice предлагает технологии, разработанные специально для экономии энергии. Большая часть предлагаемых продуктов соответствуют Классу А, т.е. обладают максимальной энергетической эффективностью при превосходных эксплуатационных показателях. |  | ТАЙМЕР. Кондиционеры снабжены электронным таймером, который автоматически активизирует или дезактивирует функции согласно установленному расписанию (максимальный интервал 24 часа). |
|  | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГАЗ R 410 В. Все продукты используют этот газ, и обеспечивают экологически чистое охлаждение, высокую эффективность при минимальных затратах энергии. |  | ФИЛЬТР. 2 пылезащитных фильтра, которые легко заменяются и моются, удаляют из воздуха пыли и другие загрязнения. Кроме того, кондиционеры снабжены электростатическими фильтрами с активированными углями, которые помогают устранять неприятные запахи. |
|  | ТЕПЛОВОЙ НАСОС. Для обогрева с мксимальной экономией, кондиционер поглощает наружнее тепло, чтобы использовать для нагрева внутренних помещений. |  | БЕСШУМНЫЙ. Кондиционер снабжен звукопоглащающими панелями, которые обеспечивают беззвучную работу. |
|  | ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Вся работа может контролироваться с помощью пульта дистанционного управления с ЖК дисплеем. |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК. После сбоев в сети питания, кондиционер будет перезапущен автоматически. |
|  | Технология DC Inverter позволяет кондиционеру работать с оптимальными условиями, и при этом потреблять меньше энергии. Модульные компрессоры обладают превосходными рабочими характеристиками и показателями энергопотребления. |  | АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА. Направляющая планка может регурлировать направление потока воздуха снизу вверх и наоборот. |
|  | 3 СКОРОСТИ. Для быстрого кондиционирования помещении можно выбрать самую высокую скорость, и затем чтобы поддерживать температуру, можно установить скорость поменьше. |  | УМЕНЬШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ. Благодоря своим маленьким габаритам, кондиционеры могут разместиться практически везде. |
|  | ФУНКЦИЯ “SLEEP”. Ночью, в режиме охлаждения, установленная температура увеличивается на 2С в течение первых 2х часов. В режиме нагрева, температура уменьшается на 2С в течение первых двух часов. |  | ФУНКЦИЯ TURBO. Позволяет быстро нагнетать температуру, установленную пользователем. |
|  | Режим "DRY". Полностью автоматическая функция, которая чередует цикл охлаждения с циклом вентиляции, что помогает удалять избыточную влагу, без изменения температуры. |  | EUROVENT. Сертификат производительности, уровня всасывания, эффективности, годового потребления и уровня шума согласно нормативу 14511. |

| Широкий выбор кондиционеров |
| --- |
|  | VORTICE CLIMATICUM ENERGY MONO ON/OFF 9,12,18,24 Стр. 6/7 VORTICE CLIMATICUM ENERGY DUAL ON/OFF 2x9 9+12 Стр. 8/9 VORTICE CLIMATICUM ENERGY 9,12,18 Стр. 10/11 VORTICE CLIMATICUM ENERGY 18 BUILT-IN Стр. 18 VORTICE CLIMATICUM ENERGY 24 FL/CL Стр. 19 VORTICE CLIMATICUM POLAR SPLIT M 14 R 410 M 9 R 410 M 12 R 410 Стр. 20/21 |  | VORTICE CLIMATICUM ENERGY DUAL 2x7 2x9 7+9 9+12 7+12 2x12 Стр. 12/13 VORTICE CLIMATICUM ENERGY TRIAL 3x7 3x9 2x7+9 2x9+7 7+9+12 2x9+12 2x7+12 2x12+7 Стр. 14/15 VORTICE CLIMATICUM ENERGY QUADRI 3x7+9 7+3x9 3x7+12 7+2x9+12 2x7+2x9 7+9+2x12 2x7+9+12 4x7 2x7+2x12 4x9 3x9+12 Стр. 16/17 Принадлежности Стр. 22/23 |

Оцените гибкость! Сегодня вы можете соединить до 4 различных внутренних блоков с единым внешним блоком. До вчерашнего дня вы могли подсоединить только 2 или 3 внутренних блока к единому внешнему блоку. Сегодня же вы можете подсоединить в одну сеть 2, 3 или 4 внутренних блока, которые будут в совокупности производить до 27.810 Btu/h. Таким образом, максимальная гибкость и легкость установки, позволят вам подобрать необходимые кондиционеры для любого помещения.

DC Inverter мультисплитеных блоков:

VORTICE CLIMATICUM energy mono on/off

|  | Ед. измерения ENERGY 9 ENERGY 12 ENERGY 18 ENERGY 24 Код внутреннего блока 65403 65405 65407 65411 Код внешнего блока 65402 65404 65406 65410 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 2.640 3.520 5.330 6.745 Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 9.002 12.003 18.175 23.000 Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 3.224 4.400 5.640 7.918 Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 10.994 15.004 19.232 27.000 Потребление в режиме ОХЛАЖД. W 820 1.080 1.720 2.400 Потребление в режиме НАГРЕВА W 890 1.180 1.650 2.470 Удаление влажности l/ч 1 1,2 1,6 2,3 Напряжение V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 частота ~ Hz 50 50 50 50 Кол-во фаз Ph 1 1 1 1 Класс изоляции I I I I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 3,8 5 7,8 11,1 Ном. В реж. НАГРЕВА A 4,0 4,8 8 11,3 Максимальное потребление A 5,3 7 11,5 16 EER 3,22 3,26 3,1 2,81 COP 3,62 3,73 3,42 3,21 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. A A B C в режиме НАГР A A B C МАКС. Потреблене напряжения W 1.200 1.550 2.500 3.200 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 37 / 34 / 31 40 / 37 / 34 42 / 39 / 37 45 / 42 / 39 U.E. (1) dB(A) 50 50 52 55 Потребление воздуха Внутр. блоком м3/ч 500 580 850 1080 Загрузка стандартным газом охладителем Г 920 1.080 1.770 1.950 Тип охладителя R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A Диаметр трубы подачи дюйм 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 3/8,5/8 Диам. Трубы разгр. мм 16,2 16,2 16,2 16,2 макс. Длинна трубопровода охлажд. м 10 10 15 20 Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации м 5 5 5 5 станд. Загр. Охл. Газа г/м 30 30 30 65 Макс. Разница м 5 5 8 10 Тип компрессора Роторный Роторный Роторный Роторный РАЗМЕРЫ Внутренний блок: Ширина мм 710 790 920 1080 Высота мм 250 265 292 330 Глубина мм 195 195 225 225 Внешний блок: Ширина мм 780 780 845 845 Высота мм 540 540 695 695 Глубина мм 250 250 335 335 Вес внутр. блока кг 8 9 13 17 Вес внеш. Блока кг 31 38 52 59 |
| --- | --- |

VORTICE CLIMATICUMenergy dual on/off

|  | Ед. измерения ENERGY DUAL 2x9 ENERGY DUAL 9+12 Код внутреннего блока 65428 65428 65428 65429 Код внешнего блока 65414 65416 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 5.279 5.865 Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 9.000 x 2 9.000 + 11.000 Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 5.865 6.745 Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 10.000 x 2 10.000 + 13.000 Потребление в режиме ОХЛАЖД. W 1.800 2.100 Потребление в режиме НАГРЕВА W 1.900 2.150 Удаление влажности l/h 2 2,2 Напряжение V 220 - 240 220 - 240 частота ~ Hz 50 50 Кол-во фаз Ph 1 1 Класс изоляции I I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 8,1 9,4 Ном. В реж. НАГРЕВА A 8,2 10 Максимальное потребление A 9,8 12 EER 2,93 2,79 COP 3,09 3,14 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. C D в режиме НАГР D D МАКС. Потреблене напряжения W 2.280 2.520 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 37 / 34 / 31 37 / 34 / 31 U.E. (1) dB(A) 55 55 Потребление воздуха Внутр. блоком m3/h 450 450 / 580 Загрузка стандартным газом охладителем g 980x2 900 + 1.100 Тип охладителя R 410 A R 410 A Диаметр трубы подачи in 1/4,3/8 1/4,3/8 - 1/2 Диам. Трубы разгр. мм 16,2 16,2 макс. Длинна трубопровода охлажд. м 15 (все внутр. блоки) 15 (все внутр. блоки) Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации м 5 5 станд. Загр. Охл. Газа г/м 30 30 Макс. Разница м 10 10 Тип компрессора Роторный Роторный РАЗМЕРЫ Внутренний блок: Ширина мм 710 710 / 790 Высота мм 250 250 / 265 Глубина мм 195 195 Внешний блок: Ширина мм 895 895 Высота мм 655 655 Глубина мм 345 345 Вес внутр. блока кг 8,5 10 Вес внеш. Блока кг 68,5 68,5 |
| --- | --- |

VORTICE CLIMATICUM energy I mono inverter

|  | Ед. измерения ENERGY INVERTER 9 ENERGY INVERTER 12 ENERGY INVERTER 18 Код внутреннего блока 65420 65422 65424 Код внешнего блока 65419 65421 65423 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 2.639 3.519 5.279 Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 9.000 (2050 - 11.200) 12.000 (4.000 - 13.800) 18.000 (5.400 - 23.400) Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 2.932 3.812 5.572 Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 10.000 (3.200 - 13.200) 13.000 (4.100 - 14.500) 19.000 (5.700 - 24.700) Потребление в режиме ОХЛАЖД. W 810 (240 - 1.080) 1.080 (350 - 1.400) 1.640 (500 - 2.150) Потребление в режиме НАГРЕВА W 810 (240 - 1.340) 1.050 (360 - 1.420) 1.540 (470 - 1.990) Удаление влажности l/h 1 1,2 1,6 Напряжение V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 частота ~ Hz 50 50 50 Кол-во фаз Ph 1 1 1 Класс изоляции I I I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 3,8 (1,2 - 5,4) 4,9 (1,7 - 6,5) 7,3 (2,2 - 9,6) Ном. В реж. НАГРЕВА A 3,8 (1,2 - 6,1) 4,7 (1,8 - 6,6) 6,8 (2,1 - 8,8) Максимальное потребление A 10,0 12,0 15,0 EER 3,26 3,26 3,22 COP 3,62 3,63 3,62 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. A A A в режиме НАГР A A A МАКС. Потреблене напряжения W 1.900 2.550 2.700 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 40 / 34 / 29 43 / 37 / 30 43 / 38 / 33 U.E. (1) dB(A) 52 54 56 Потребление воздуха Внутр. блоком м3/ч 570 / 480 / 350 615 / 485 / 325 850 Загрузка стандартным газом охладителем г 1.000 1.230 1.700 Тип охладителя R 410 A R 410 A R 410 A Диаметр трубы подачи дюйм 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 Диам. Трубы разгр. мм 16,2 16,2 16,2 макс. Длинна трубопровода охлажд. м 20 20 15 Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации м 5 5 5 станд. Загр. Охл. Газа г/м 30 30 30 Макс. Разница м 8 8 8 Тип компрессора Роторный Роторный Роторный РАЗМЕРЫ Внутренний блок: Ширина мм 710 790 920 Высота мм 250 265 292 Глубина мм 195 195 225 Внешний блок: Ширина мм 760 760 845 Высота мм 590 590 695 Глубина мм 285 285 335 Вес внутр. блока кг 8 9 13 Вес внеш. Блока кг 39,5 39,5 63 (1) Измерения выполнены на расстоянии 1 метра |
| --- | --- |

VORTICE CLIMATICUM combinati inverter dual

| Внешний блок работает с 2 внутренними блоками Каждый кондиционер рассчитан на 2 комнаты | ед. изм DUAL 2x7 DUAL 7+9 DUAL 7+12 DUAL 2x9 DUAL 9+12 DUAL 2x12 Код внутреннего блока 65427 65427 65427 65415 65415 65417 65427 65415 65417 65415 65417 65417 Код внешнего блока 65425 65425 65425 65425 65425 65425 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 4000 (1620-6080) 4500 (1620-6340) 5200 (1640-6540) 5200 (1730-6590) 5800 (1830-6880) 6620 (1950-7540) Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 13.640 15.345 17.732 17.732 19.778 22.574 Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 5200 (1820-6760) 5500 (1840-7130) 6100 (1950-7690) 5800 (1930-7310) 6400 (1940-7260) 6960 (2050-7880) Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 17.732 18.755 20.801 19.778 21.824 23.734 Потребление в режиме ОХЛАЖД. kW 1,21 (0,70 - 1,38) 1,38 (0,70 - 1,74) 1,61 (0,70 - 1,74) 1,60 (0,70 - 1,74) 1,81 (0,70 - 1,98) 2,15 (0,60 - 2,40) Потребление в режиме НАГРЕВА kW 1,42 (0,80 - 1,75) 1,50 (0,80 - 1,86) 1,67 (0,80 - 1,86) 1,60 (0,78 - 1,86) 1,77 (0,80 - 2,04) 2,03 (0,60 - 2,42) Удаление влажности l/h 1,6 1,8 2 2 2,2 2,4 Напряжение V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 частота ~ Hz 50 50 50 50 50 50 Кол-во фаз Ph 1 1 1 1 1 1 Класс изоляции I I I I I I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 8 8,1 8,4 8,5 8,9 10,02 Ном. В реж. НАГРЕВА A 8,3 8,5 8,9 9 9,3 9,94 Максимальное потребление A 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 EER 3,31 3,26 3,23 3,25 3,2 3,08 COP 3,66 3,67 3,65 3,63 3,62 3,44 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. A A A A B B в режиме НАГР A A A A A B МАКС. Потреблене напряжения W 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 38/33/29 38/33/29 38/33/29 38/33/29 38/33/29 42/36/30 U.E. (1) dB(A) 55 55 55 55 55 55 Потребление воздуха Внутр. блоком m3/h 500 500 500 / 580 500 500 / 580 580 Загрузка стандартным газом охладителем g 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 Тип охладителя R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A Диаметр трубы подачи in 1/4,3/8 1/4, 3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,1/2 Диам. Трубы разгр. мм 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 макс. Длинна трубопровода охлажд. м 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации м 5 5 5 5 5 5 станд. Загр. Охл. Газа г/м 30 30 30 30 30 30 Макс. Разница м 10 10 10 10 10 10 Тип компрессора роторный роторный роторный роторный роторный роторный РАЗМЕРЫ Внутренний блок: Ширина мм 710 710 710 / 790 710 710 / 790 790 Высота мм 250 250 250 / 265 250 250 / 265 265 Глубина мм 195 195 195 195 195 195 Внешний блок: Ширина мм 845 845 845 845 845 845 Высота мм 695 695 695 695 695 695 Глубина мм 335 335 335 335 335 335 Вес внутр. блока кг 8 8/8,5 8/9 8,5 8,5/9 9 Вес внеш. Блока кг 67 67 67 67 67 67 |
| --- | --- |

VORTICE CLIMATICUM combinati inverter trial

| Внешний блок работает с 3 внутренними блоками Каждый кондиционер рассчитан на 3 комнаты | ед. изм. TRIAL 3x7 TRIAL 2x7+9 TRIAL 7+9+12 TRIAL 1 2x7+12 TRIAL 3x9 TRIAL 2x9+7 TRIAL 2x9+12 TRIAL 2x12+7 Код внутреннего блока 65427 65427 65427 65427 65415 65415 65415 65417 65427 65427 65415 65427 65415 65415 65415 65417 65427 65415 65417 65417 65415 65427 65417 65427 Код внешнего блока 65426 65426 65426 65426 65426 65426 65426 65426 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 6200 (2490-9420) 6600 (2560-9930) 7800 (2520-10670) 7200 (2520-10210) 7800 (2560-10830) 7200 (2600-10500) 8200 (2620-11240) 8300 (2570-11020) Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 21.142 22.506 26.598 24.552 26.598 24.552 27.962 28.303 Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 7800 (2640-9900) 8000 (2770-10670) 8700 (2880-12090) 8400 (2830-11360) 8800 (2910-12210) 8500 (2840-11400) 9000 (2990-12720) 9490 (2950-12550) Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 26.598 27.280 29.667 28.644 30.008 28.985 30.690 32.361 Потребление в режиме ОХЛАЖД. kW 1,91 (0,85 - 2,36) 2,04 (0,85 - 2,36) 2,43 (0,85 - 2,36) 2,23 (0,85 - 264) 2,42 (0,75 - 2,72) 2,22 (0,85 - 2,64) 2,60 (0,75 - 2,72) 2,72 (0.8 - 3.03) Потребление в режиме НАГРЕВА kW 2,13 (0,92 - 2,55) 2,20 (0,92 - 2,55) 2,42 (0,92 - 2,55) 2,32 (0,92 - 272) 2,43 (0,84 - 2,85) 2,35 (0,92 - 2,72) 2,57 (0,84 - 2,85) 2,76 (0,86 - 3,08) Удаление влажности l/h 2,4 2,6 3,2 2,8 3 2,8 3,2 3,2 Напряжение V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 частота ~ Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 Кол-во фаз Ph 1 1 1 1 1 1 1 1 Класс изоляции I I I I I I I I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 11 11,3 11,1 11,6 11,5 11,9 12,5 12,7 Ном. В реж. НАГРЕВА A 113 11,7 12 12 12 12,3 12,7 13,5 Максимальное потребление A 16 16 16 16 16 16 16 16 EER 3,25 3,24 3,21 3,23 3,22 3,24 3,15 3,05 COP 3,66 3,64 3,59 3,62 3,62 3,62 3,5 3,43 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. A A A A A A B B в режиме НАГР A A B A A A B B МАКС. Потреблене напряжения W 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 38/33/29 38/33/29 38/33/29 42/36/30 38/33/29 42/36/30 38/33/29 38/33/29 38/33/29 42/36/30 38/33/29 42/36/30 U.E. (1) dB(A) 60 60 60 60 60 60 60 60 Потребление воздуха Внутр. блоком m3/h 500 500 500 / 580 500 / 580 500 500 500 / 580 500 / 580 Загрузка стандартным газом охладителем g 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 Тип охладителя R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A Диаметр трубы подачи in 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4, 3/8 1/4, 1/2 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,3/8 1/4, 1/2 Диам. Трубы разгр. мм 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 макс. Длинна трубопровода охлажд. м 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. 15 cad. Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации м 5 5 5 5 5 5 5 5 станд. Загр. Охл. Газа г/м 30 30 30 30 30 30 30 30 Макс. Разница м 10 10 10 10 10 10 10 10 Тип компрессора Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный РАЗМЕРЫ Внутренний блок: Ширина мм 710 710 710 / 790 710 / 790 710 710 710 / 790 710 / 790 Высота мм 250 250 250 / 265 250 / 265 250 250 250 / 265 250 / 265 Глубина мм 195 195 195 195 195 195 195 195 Внешний блок: Ширина мм 845 845 845 845 845 845 845 845 Высота мм 695 695 695 695 695 695 695 695 Глубина мм 335 335 335 335 335 335 335 335 Вес внутр. блока кг 8 8/8,5 8/8,5/9 8/9 8,5 8/8,5 8,5/9 8,5/9 Вес внеш. Блока кг 68 68 68 68 68 68 68 68 |
| --- | --- |

VORTICE CLIMATICUM COMBINATI INVERTER QUADRI

| Внешний блок работает с 4 внутренними блоками Каждый кондиционер рассчитан на 4 комнаты | Unitàdi Misura QUADRI 4x7 QUADRI 3x7+9 QUADRI 3x7+12 QUADRI 2x7+2x9 QUADRI 2x7+9+12 QUADRI 2x7+2x12 QUADRI 7+3x9 QUADRI 7+2x9+12 QUADRI 7+9+2x12 QUADRI 4x9 QUADRI 3x9+12 Код внутреннего блока 65427 65427 65427 65427 65427 65427 65427 65427 65427 65415 65415 65427 65427 65427 65427 65427 65427 65415 65415 65415 65415 65415 65427 65427 65427 65415 65415 65417 65415 65415 65417 65415 65415 65427 65415 65417 65415 65417 65417 65415 65417 65417 65415 65417 Код внешнего блока 65430 65430 65430 65430 65430 65430 65430 65430 65430 65430 65430 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 8640 (2700-11400) 9070 (2840-11980) 9660 (3040-12780) 9700 (3050-12830) 10120 (3190-13400) 10050 (3320-12390) 10050 (3170-13300) 10610 (3350-14060) 11250 (3710-13870) 10640 (3360-14100) 11070 (3500-14680) Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 29.462 30.929 32.941 33.077 34.509 34.271 34.271 36.180 38.363 36.282 37.749 Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 9520 (2980-12480) 9920 (3110-13020) 10580 (3330-13910) 10400 (3270-13670) 11060 (3480-14560) 11660 (3850-14380) 10980 (3460-14450) 11560 (3650-15230) 12380 (4090-15260) 11440 (3610-15070) 11920 (3770-15720) Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 32.463 33.827 36.078 35.464 37.715 39.761 37.442 39.420 42.216 39.010 40.647 Потребление в режиме ОХЛАЖД. kW 2,70 (0,82 - 4,27) 2,85 (0,85 - 4,39) 3,07 (0,92 - 4,74) 3,09 (0,93 - 4,78) 3,19 (0,96 - 4,94) 3,22 (0,99 - 4,68) 3,18 (0,95 - 4,92) 3,46 (1,04 - 5,37) 3,69 (1,11 - 5,23) 3,5 (1,06- 5,44) 3.59 (1,09- 5,59) Потребление в режиме НАГРЕВА kW 2,78 (0,87 - 4,5) 2,89 (0,91 - 4,70) 3,07 (0,97 - 5,0) 2,95 (0,93 - 4,78) 3,13 (0,99 - 5,10) 3,40 (1,08 - 5,06) 3,10 (0,98 - 5,04) 3,41 (1,09 - 5,59) 3,61 (1,15 - 5,37) 3,44 (1,10 - 5,64) 3.56 (1,14 - 5,85) Удаление влажности l/h 3,2 3,4 3,6 3,6 3,8 4 3,8 4 4,2 4 4,2 Напряжение V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 частота ~ Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Кол-во фаз Ph 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Класс изоляции I I I I I I I I I I I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 12,8 13,2 14,2 14,3 14,8 14,5 14,7 16 16,6 16,3 16,7 Ном. В реж. НАГРЕВА A 13,5 14,1 14,9 14,3 15,2 15,3 15,1 16,7 16,2 16,9 17,5 Максимальное потребление A 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 EER 3,12 3,18 3,15 3,14 3,17 3,12 3,16 3,07 3,05 3,04 3,08 COP 3,43 3,43 3,45 3,53 3,53 3,43 3,54 3,39 3,43 3,33 3,35 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. B B B B B B B B B B B в режиме НАГР B B B B B B B C B C C МАКС. Потреблене напряжения W 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 38/33/29 38/33/29 38/33/29 43/36/30 38/33/29 38/33/29 42/36/30 38/33/29 42/36/30 38/33/29 38/33/29 42/36/30 38/33/29 42/36/30 38/33/29 38/33/29 42/36/30 U.E. (1) dB(A) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Потребление воздуха Внутр. блоком m3/h 500 500 500 / 580 500 500 / 580 500 / 580 500 500 / 580 500 / 580 500 500 / 580 Загрузка стандартным газом охладителем г 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 Тип охладителя R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A Диаметр трубы подачи in 1/4,3/8 1/4, 3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,3/8 1/4,1/2 1/4,3/8 1/4,3/8 1/4,1/2 Диам. Трубы разгр. мм 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 макс. Длинна трубопровода охлажд. м 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. 20 cad. Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации м 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 станд. Загр. Охл. Газа г/м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Макс. Разница м 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Тип компрессора Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo РАЗМЕРЫ Внутренний блок: Ширина мм 710 710 710 / 790 710 710 / 790 710 / 790 710 710 / 790 710 / 790 710 710 / 790 Высота мм 250 250 250 / 265 250 250 / 265 250 / 265 250 250 / 265 250 / 265 250 250 / 265 Глубина мм 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 Внешний блок: Ширина мм 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 Высота мм 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 Глубина мм 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 Вес внутр. блока кг 8 8/8,5 8/9 8/8,5 8/8,5/9 8,5/9 8/8,5 8/8,5/9 8/9 8 8 Вес внеш. Блока кг 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 (1) Измерения выполнены на расстоянии 1 метра |
| --- | --- |

| VORTICE CLIMATICUM energy 1C8 встраеваемый |
| --- |
|  | Unitàdi Misura ENERGY 18 BUILT IN Код внутреннего блока 65409 Код внешнего блока 65408 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 5.400 Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 18.414 Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 6.000 Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 20.460 Потребление в режиме ОХЛАЖД. W 1.900 Потребление в режиме НАГРЕВА W 1.900 Удаление влажности l/h 1,8 Напряжение V 220 - 240 частота ~ Hz 50 Кол-во фаз Ph 1 Класс изоляции I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 8,8 Ном. В реж. НАГРЕВА A 8,8 Максимальное потребление A 11,7 EER 2,84 COP 3,16 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. C в режиме НАГР D МАКС. Потреблене напряжения W 2.300 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 44 / 41 / 38 U.E. (1) dB(A) 48 Потребление воздуха Внутр. блоком m3/h 860 / 760 / 500 Загрузка стандартным газом охладителем г 2.050 Тип охладителя R 410 A Диаметр трубы подачи in 1/4,1/2 Диам. Трубы разгр. мм макс. Длинна трубопровода охлажд. м 50 (включая газ и жидкость) Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации м 8 станд. Загр. Охл. Газа г/м 30 Макс. Разница м 15 Тип компрессора Роторный РАЗМЕРЫ Внутренний блок: Ширина мм 580 / 650 (2) Высота мм 580 / 650 (2) Глубина мм 254 / 30 (2) Внешний блок: Ширина мм 845 Высота мм 695 Глубина мм 335 Вес внутр. блока кг 21 / 3 (2) Вес внеш. Блока кг 53,4 (1) Измерения прводились на расстоянии 1м (2) Подразумеваются размеры установленного блока в подвесном потолке. |

| VORTICE CLIMATICUM ENERGY 24 F M L/CL |
| --- |
|  | Ед. изм ENERGY 24 FL/CL Код внутреннего блока 65.413 Код внешнего блока 65.412 Мощность Номинальная мощность при ОХЛАЖДЕНИИ W 7.100 Ном. Мощ. При ОХЛ. Btu/h 24.211 Ном. Мощность при НАГРЕВЕ W 8.000 Ном. Мощность при НАГР. Btu/h 27.280 Потребление в режиме ОХЛАЖД. W 2.510 Потребление в режиме НАГРЕВА W 2.500 Удаление влажности l/h 2,4 Напряжение V 220 - 240 частота ~ Hz 50 Кол-во фаз Ph 1 Класс изоляции I ТОК Ном. В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ A 12,2 Ном. В реж. НАГРЕВА A 11 Максимальное потребление A 15,3 EER 2,83 COP 3,2 КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ в режиме ОХЛ. C в режиме НАГР D МАКС. Потреблене напряжения W 3.300 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U.I.(скор. Макс/сред/мал) (1) dB(A) 45 / 43 / 40 U.E. (1) dB(A) 55 Потребление воздуха Внутр. блоком m3/h 1000 / 900 / 700 Загрузка стандартным газом охладителем g 2.600 Тип охладителя R 410 A Диаметр трубы подачи in 3/8,5/8 Диам. Трубы разгр. мм 25 макс. Длинна трубопровода охлажд. m 60 (compresi circuiti lato gas e liquido) Макс.длинна трубопровода охлаждения в стандартной комплектации m 5 станд. Загр. Охл. Газа г/м 65 Макс. Разница m 15 Тип компрессора Rotativo 7 Внутренний блок: Ширина мм 995 Высота мм 660 Глубина мм 198 Внешний блок: Ширина мм 895 Высота мм 860 Глубина мм 330 Вес внутр. блока kg 30 Вес внеш. Блока kg 69 (1) Измерения прводились на расстоянии 1м |

| VORTICE POLAR SPLIT M14 R410 |
| --- |
|  | Портатвный блок внешнего исполнения Мобильный экологический кондиционер, испльзующий охлаждающий газ R 410 A. Состоит из 2 частей связанных между собой с помощью гибкого шланга. Оснащен дисплеем и инфракрасным пультом дистанционного управления. | Ед. изм POLAR SPLIT M 14 R 410 Код 65105 Охлаждающая мощность W 3.220 Btu/h 10.980 EER 2,81 Класс энергопотребления C Годовое потребление энергии (из расчета 500 часов охлаждения) kWh 570 Рабочая температура Внеш. Блока (Ue) °C 21 ÷43 Рабочая температура Внутр. Блока (Ui) °C 18 ÷ 32 Потребляемая мощность W 1.140 Напряжение V 230 частота ~ Hz 50 Кол-во фаз Ph 1 Шумовые характеристики внутреннего блока на минимальной скорости (1) dB(A) 26 Шумовые характеристики внутреннего блока на максимальной скорости (1) dB(A) 32 Шумовые характеристики внешнего блока (1) dB(A) 38 Потребеление воздуха Внутр. Блок (макс. Скор.) m3/h 420 Вес внеш. Блока кг 30 Вес внутр. Блока кг 11 Тип газа R 410 A Стандартный объем газа-охладителя г 670 Тип компрессора Роторный Скорость вентиляции N° 2 Высота внутр. блока (включая колеса) мм 753 Ширина Внутр. Блока мм 410 Глубина Внут. блока (включая каб) мм 392 Глубина Внут. блока (без кааб.) мм 370 Высота внеш. Блока мм 479 Ширина Внеш. Блока мм 480 Глубина внеш. Блока (с задней опорой) мм 327 Длинна гибкого шлага мм 3.000 Рекомендуемая площадь помещения м3 90 |

| VORTICE POLAR SPLIT M9 R410 – M12 R410 |
| --- |
|  | Портативные Эти кондиционеры сочетают все функции в одном блоке, благодаря охлаждающему газу R 410 В, и уменьшенному потреблению энергии. Они не требуют значительных затрат на подключение достаточно подключить шланги и включить. Также эти кондиционеры оснащены электронным дисплеем и инфракрасным пультом дистанционного управления. | Ед. Изм. POLAR M 9 R 410 POLAR M 12 R 410 Код 65103 65104 Охлаждающая мощность W 2.390 2.771 Btu/h 8.150 9.450 EER 2,87 2,60 Класс энергопотребления A B Годовое потребление энергии (из расчета 500 часов охлаждения) kWh 417 532 Рабочая температура °C 18 ÷ 32 18 ÷ 32 Потребляемая мощность W 834 1.065 Напряжение V 230 230 частота ~ Hz 50 50 Кол-во фаз Ph 1 1 Шумовые характеристики на минимальной скорости dB(A) 30 30 Шумовые характеристики на максимальной скорости dB(A) 35 35 Потребеление воздуха (макс. Скор) м3/ч 350 350 Длина трубы для удаления горячего воздуха мм 1500 1500 Вес кг 29 31 Тип газа охладителя R 410 A R 410 A Стандартный объем газа-охладителя г 540 520 Тип компрессора Роторный Роторный Скорость вентиляции N° 2 2 Высота (включая колеса) мм 753 753 Ширина мм 410 410 Глубина мм 392 392 Рекомендуемая площадь помещения м3 60 72 |

Детали под заказ

Дополнительный набор труб – трубки из спаеной меди, способные выдерживать высокое давление, длина 5м.

|  | ENERGY 9 | ENERGY 19 | ENERGY 12 | ENERGY 1 12 | ENERGY 18 | ENERGY 1 18 | ENERGY 18 BUILT-IN | ENERGY 1 DUAL 2x12 | ENERGY 24 | ENERGY 24 FL/CL | ENERGY DUAL 2x9 | ENERGY 1 DUAL 2x7 | ENERGY 1 DUAL 7+9 | ENERGY 1 DUAL 2x9 | ENERGY DUAL 9+12 | ENERGY 1 DUAL 7+12 | ENERGY 1 DUAL 9+12 | ENERGY 1 TRIAL 3x7 | ENERGY 1 TRIAL 2x7+ 9 | ENERGY 1 TRIAL 3x9 | ENERGY 1 TRIAL 2x9+ 7 | ENERGY 1 TRIAL 2x7 +12 | ENERGY 1 TRIAL 2x9 +12 | ENERGY 1 TRIAL 7 + 9 + 12 | ENERGY 1 TRIAL 2x12 + 7 | ENERGY 1 QUADRI 4x7 | ENERGY IQUADRI 3x7+ 9 | ENERGY 1 QUADRI 2x7+ 2x9 | ENERGY 1 QUADRI 3x9 + 7 | ENERGY 1 QUADRI 4x9 | ENERGY IQUADRI 3x7+12 | ENERGY IQUADRI 2x7 +9+12 | ENERGY 1 QUADRI 2x9 + 7+ 12 | ENERGY IQUADRI 3x9+12 | ENERGY IQUADRI 2x7+ 2x12 | ENERGY IQUADRI 2x12+ 7 +9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22988 (1/4 - 3/8) | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22987 (1/4 - 1/2) |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 x 22987 (1/4 - 1/2) |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22971 (3/8 - 5/8) |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 x 22988 2 x (1/4 - 3/8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22988 + 22987 (1/4 - 3/8) + (1/4 - 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 x 22988 3 x (1/4 - 3/8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 x 22988 + 22987 2 x (1/4 - 3/8) + (1/4 - 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 x 22987 + 22988 2 x (1/4 - 1/2) + (1/4 - 3/8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 x 22988 2 x (1/4 - 3/8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |
| 3 x 22988 + 22987 3 x (1/4 - 3/8) + (1/4 - 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |
| 2 x 22988 + 2 x 22987 2 x (1/4 - 3/8) + 2 x (1/4 - 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |

| Опоры для крепления внешнего блока к стене. |  | ENERGY 9 | ENERGY 19 | ENERGY 12 | ENERGY 1 12 | ENERGY 18 | ENERGY 1 18 | ENERGY 18 BUILT-IN | ENERGY 1 DUAL 2x12 | ENERGY 24 | ENERGY 24 FL/CL | ENERGY DUAL 2x9 | ENERGY 1 DUAL 2x7 | ENERGY 1 DUAL 7+9 | ENERGY 1 DUAL 2x9 | ENERGY DUAL 9+12 | ENERGY 1 DUAL 7+12 | ENERGY 1 DUAL 9+12 | ENERGY 1 TRIAL 3x7 | ENERGY 1 TRIAL 2x7+ 9 | ENERGY 1 TRIAL 3x9 | ENERGY 1 TRIAL 2x9+ 7 | ENERGY 1 TRIAL 2x7 +12 | ENERGY 1 TRIAL 2x9 +12 | ENERGY 1 TRIAL 7 + 9 + 12 | ENERGY 1 TRIAL 2x12 + 7 | ENERGY 1 QUADRI 4x7 | ENERGY IQUADRI 3x7+ 9 | ENERGY 1 QUADRI 2x7+ 2x9 | ENERGY 1 QUADRI 3x9 + 7 | ENERGY 1 QUADRI 4x9 | ENERGY IQUADRI 3x7+12 | ENERGY IQUADRI 2x7 +9+12 | ENERGY 1 QUADRI 2x9 + 7+ 12 | ENERGY IQUADRI 3x9+12 | ENERGY IQUADRI 2x7+ 2x12 | ENERGY IQUADRI 2x12+ 7 +9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22170 | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22171 |  |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростатический с активированным углем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22969 | • | • | • | • | • | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Руководство: для выполнения расчетов из определенных параметров |
| --- |
| Этот раздел позволяет быстро вычислить необходимые параметры, чтобы определить необходимые размеры помещения, и затем выбрать требуемые кондиционеры. Этот расчет предполагает, что внутри помещения, или в прилегающих помещениях нет источников тепла. Кондиционеры установленные в тень увеличивают производительность. Таблица расчета предполагает бытовое использование при стандартных условиях, с максимальной температурой 35С и при относительной влажности 50%. Расчет позволяет получить необходимую мощность охлаждения в Btu/h. Чтобы преобразовать Btu/h в единую систему мер, можно использовать следующие коэффициенты: из Btu/h в W = умножить на 0,293, из Btu/h в Kcal/h = умножить на 0,252. | Напряжение W x3,41 = BTU/h W x3,41 = BTU/h ВЛАДЕЛЕЦ Человек с нормальной активностью n° x200 = BTU/h Человек со средней ативностью n° x 350 = BTU/h Человек с высокой ативностью n° x600 = BTU/h Настил полов м2 x 25 = BTU/h Расположение окон Север м2 x 150 = BTU/h Юг м2 x400 = BTU/h восток м2 x 300 = BTU/h запад м2 x500 = BTU/h Подсветка накладная м2 x 30 = BTU/h свисающая изол. м2 x 140 = BTU/h свисающая не изол м2 x200 = BTU/h Внешняя стена Север м2 x 20 = BTU/h Юг м2 x 60 = BTU/h восток м2 x 55 = BTU/h запад м2 x 65 = BTU/h внутренняя стена м2 x 20 = BTU/h Поступление воздуха (общедоступное помещение) n°чел./ч. x 120 = BTU/h Воздухообмен м3/ч x 8 = BTU/h Итого = BTU/h |

| Вихревые кондиционеры и вентиляторы |
| --- |
| Все знают, что горячий воздух поднимается а холодный воздух скапливается внизу. Это происходит из-за того, что горячий воздух расширяясь становится менее плотным и более легким и таким образом поднимается. Холодный воздух являясь более плотным и тяжелым опускается ближе к полу и застаивается там. | В комнате с работающими на минимальной скорости потолочными вентиляторами происходит постоянный воздухообмен между верхними и нижними слоями. И эта циркуляция создает свежесть и комфорт. И как следствие такие вентиляторы уменьшают потребность в чрезмерном кондиционировании. |

| Вентиляторы VORTICE |
| --- |
| Cod 9644131009 03/09 Vortice Elettrosociali S.p.A Vortice France Vortice Limited Strada Cerca, 2 72, Rue Baratte-Cholet Beeches House-Eastern Avenue Frazione di Zoate 94106 Saint Maur Burton on Trent 20067 Tribiano (Milano) Cedex DE13 0BB Tel. (+39) 02 906991 Tél. (+33) 1.55.12.50.00 Tel. (+44) 1283-49.29.49 Fax (+39) 02 9064625 Fax (+33) 1.55.12.50.01 Fax (+44) 1283-54.41.2 Italia France United Kingdom www.vortice.com www.vortice-france.com www.vortice.ltd.uk |  |
| Описания и иллюстрации представленные в каталоге представлены только для ознакомления, и не являются обязательными. Таким образом Vortice оставляет за собой право, принимая во внимание характеристики описанные здесь, вносить изменения в конструкции продуктов без предварительного уведомления. |

# Text boxes

Экологичный и очень комфорный

Минимальное потребление энергии

Быстрое нагревание и охлаждение

Долгосрочные капиталовложения

Бесшумный

Хорошие показатели работы в любой среде

Функция «Sleep»

Часы

Внутренний блок

Внешний блок

ВНЕШНИЙ ВИД КОНДИЦИОНЕРА СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСТЕРЬЕРУ КОМНАТЫ

ОДИН ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ БЛОК

ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА

Кондиционер + вентилятор = превосходное сочетание

Поддержание комфортной температуры даже в отдаленных от кондиционера точках

Свежесть желательна во всех комнатах

При установке гарантируют теплоту и свежесть