| Крышные вентиляторы Легкая промышленная вентиляция Новинка! |  |
| --- | --- |

Воздух это жизнь Мы работаем, чтобы создавать комфорт, и делаем вклад в социальную эволюцию с помощью экологичных продуктов, которые перемещают воздух безопасно и эффективно.

| Легкая промышленная вентиляция Vortice |
| --- |
| Стр. 4 TORRETTE TR E | Стр. 8 TORRETTE TR ED |
| Новинка! Горизонтальные вытяжные крышные вентиляторы | Новинка! Горизонтальные вытяжные крышные вентиляторы для удаления горячего дыма |
| Стр. 6 TORRETTE TR E-V | Стр. 10 TORRETTE TR ED-V |
| Новинка! Вертикальные вытяжные крышные вентиляторы | Новинка! Вертикальные вытяжные крышные вентиляторы для удаления горячего дыма |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE TR E |  |
| --- | --- |
|  | Горизонтальные вытяжные крышные вентиляторы Спецификация продуктов: 20 моделей: Мощность до 18.000м3\час Асинхронный индукционный мотор с уровнем защиты IP55, стандартный размер UNELMEC B5, самовентилируемый, с ротором закрепленным на шариковых подшипниках. Самоочищающийся вентилятор, загнутые назад лопасти, самовентилируемый, литая втулка, вращение по часовой стрелке (вид со стороны подачи). Металлическая рама с антикоррозийным покрытием, гарантирует длительный срок службы и стойкость к атмосферной коррозии. Аэродинамичное всасывающее сопло из стали покрытой полиэфиром. Все модели снабжены стальной защитой от птиц. Однофазные модели могут управляться с помощью дополнительного регулятора скорости. Трехфазные модели имеют две скорости, которые могут выбираться с помощью дополнительного переключателя скорости. Кроме того, они могут управляться с помощью дополнительного инвертера. |
| Ключевые Преимущества Для установки в коммерческих и промышленных помещениях, офисах, театрах, супермаркетах, ресторанах, и т.п. Чтобы обеспечить безопасность при использовании продуктов, все модели поставляются с предохранительным кабелем, чтобы закрепить устройство к опорной раме. | Легко устанавливается на все типы крыш. Крепиться с помощью болтов с ушком, чтобы облегчить подъем и транспортировку. Подходит для использования в среде с низким содержанием пыли, и без содержания кислот и коррозийных материалов. Не подходит для установки над каминами или печами. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модели Код Ø A B C D E F G H Ø L кг TRM 10 E 4P 15115 600 410 357 310 108 38 26.5 456 170 14.5 TRM 15 E 4P 15205 600 410 357 310 108 38 26.5 456 182 15 TRM 20 E 4P 15216 780 550 500 398 128 38 25 564 219 22 TRM 30 E 4P 15356 780 550 500 398 146 38 25 582 244 23 TRM 50 E 4P 15556 780 550 500 398 173 38 25 609 278 28 TRM 70 E 4P 15070 1015 830 750 449 283 38 40 770 328 79 TRT 10 E 4P 15155 600 410 357 310 108 38 26.5 456 170 14.5 TRT 15 E 4P 15255 600 410 357 310 108 38 26.5 456 182 15 TRT 20 E 4P 15215 780 550 500 398 128 38 25 564 219 22 TRT 30 E 4P 15355 780 550 500 398 146 38 25 582 244 23 TRT 50 E 4P 15555 780 550 500 398 173 38 25 609 278 28 TRT 70 E 4P 15071 1015 830 750 449 283 38 40 770 328 77 TRT 70 E 6P 15072 1015 830 750 449 283 38 40 770 365 80 TRT 100 E 4P 15073 1015 830 750 449 283 38 40 770 365 81 TRT 100 E 6P 15074 1165 980 900 605 383 38 40 1026 415 117 TRT 100 E 8P 15075 1165 980 900 605 383 38 40 1026 465 127 TRT 150 E 6P 15076 1165 980 900 605 383 38 40 1026 465 128 TRT 150 E 8P 15077 1165 980 900 605 383 38 40 1026 520 132 TRT 180 E 6P 15078 1165 980 900 605 383 38 40 1026 520 126 TRT 210 E 6P 15079 1165 980 900 605 383 38 40 1026 520 128 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Модели Код V~50 Hz кВт A Пол. Доставка м3/ч / л/с P max мм H,0 / Pa dB(A)* 3m кг Изоляция IP °C* Одна фаза TRM 10 E 4P 15115 230 0,10 0,50 4 1100 306 22 216 56 14,5 cl. 1 55 90 TRM 15 E 4P 15205 230 0,15 0,70 4 1400 389 26 255 58.5 15 cl. 1 55 60 TRM 20 E 4P 15216 230 0,28 1,30 4 2600 722 36 353 62 22 cl. 1 55 85 TRM 30 E 4P 15356 230 0,40 1,80 4 3300 917 44 432 67 23 cl. 1 55 70 TRM 50 E 4P 15556 230 0,80 3,70 4 4800 1333 55 540 72.5 28 cl. 1 55 80 TRM 70 E 4P 15070 230 1,00 4,35 4 6400 1778 67,5 662 77 79 cl. 1 55 90 Трехфазные TRT 10 E 4P 15155 400 0,10 0,30 4 1100 306 22 216 56 14,5 cl. 1 55 90 TRT 15 E 4P 15255 400 0,15 0,30 4 1400 389 26 255 58.5 15 cl. 1 55 90 TRT 20 E 4P 15215 400 0,30 0,60 4 2700 750 35 343 62 22 cl. 1 55 90 TRT 30 E 4P 15355 400 0,40 0,75 4 3200 889 46 451 67 23 cl. 1 55 90 TRT 50 E 4P 15555 400 0,80 1,45 4 4900 1361 61 598 72.5 28 cl. 1 55 90 TRT 70 E 4P 15071 400 0,95 1,85 4 6400 1778 69 677 77 77 cl. 1 55 90 TRT 70 E 6P 15072 400 0,60 1,30 6 7000 1944 38 373 74 80 cl. 1 55 90 TRT 100 E 4P 15073 400 1,90 3,25 4 10000 2778 84,5 829 84 81 cl. 1 55 40 TRT 100 E 6P 15074 400 1,10 2,30 6 10800 3000 48 471 77 117 cl. 1 55 85 TRT 100 E 8P 15075 400 0,93 2,10 8 11000 3056 34 334 71 127 cl. 1 55 80 TRT 150 E 6P 15076 400 1,93 3,45 6 15000 4167 61 598 80 128 cl. 1 55 55 TRT 150 E 8P 15077 400 1,60 3,10 8 15000 4167 45 441 74 132 cl. 1 55 75 TRT 180 E 6P 15078 400 3,10 5,95 6 16000 4444 79 775 83 130 cl. 1 55 60 TRT 210 E 6P 15079 400 3,40 6,40 6 18000 5000 79 775 84 132 cl. 1 55 50 * Рабочая температура от -25С до максимальной температуры при непрерывной работе. |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE TR E-V |
| --- |
|  | Вертикальные вытяжные крышные вентиляторы Спецификация продуктов: 20 моделей: Мощность до 18.000м3\час Вертикальная вытяжка воздуха со стальным усилением. Асинхронный индукционный мотор, класс изоляции F и уровень защиты IP55, стандартный размер UNELMEC B5, самовентилируемый, с ротором закрепленным на шариковых подшипниках. Самоочищающийся вентилятор, загнутые назад лопасти, самовентилируемый, литая втулка, вращение по часовой стрелке (вид со стороны подачи). Металлическая рама с антикоррозийным покрытием, гарантирует длительный срок службы и стойкость к атмосферной коррозии. Все модели снабжены стальной защитой от птиц. Аэродинамичное всасывающее сопло из стали покрытой полиэфиром. Однофазные модели могут управляться с помощью дополнительного регулятора скорости. Трехфазные модели имеют две скорости, которые могут выбираться с помощью дополнительного переключателя скорости. Кроме того, они могут управляться с помощью дополнительного инвертера. |
| Ключевые Преимущества Для установки в коммерческих и промышленных помещениях, офисах, театрах, супермаркетах, ресторанах, и т.п. Чтобы обеспечить безопасность при использовании продуктов, все модели поставляются с предохранительным кабелем, чтобы закрепить устройство к опорной раме. | Легко устанавливается на все типы крыш. Крепиться с помощью болтов с ушком, чтобы облегчить подъем и транспортировку. Подходит для использования в среде с низким содержанием пыли, и без содержания кислот и коррозийных материалов. Не подходит для установки над каминами или печами. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модели Код A B C D E F G H Ø L Ø Q кг TRM 10 E-V 4P 15180 652 410 357 440 328 38 26.5 502 170 11 23 TRM 15 E-V 4P 15182 652 410 357 440 328 38 26.5 502 182 11 24 TRM 20 E-V 4P 15197 907 550 500 580 432 38 25 586 219 11 43 TRM 30 E-V 4P 15198 907 550 500 580 432 38 25 604 244 11 45 TRM 50 E-V 4P 15199 907 550 500 580 432 38 25 631 278 11 51 TRM 70 E-V 4P 15188 1144 830 750 860 491 38 40 723 328 12 105 TRT 10 E-V 4P 15181 652 410 357 440 328 38 26.5 502 170 11 23 TRT 15 E-V 4P 15183 652 410 357 440 328 38 26.5 502 182 11 24 TRT 20 E-V 4P 15184 907 550 500 580 432 38 25 586 219 11 43 TRT 30 E-V 4P 15185 907 550 500 580 432 38 25 604 244 11 45 TRT 50 E-V 4P 15186 907 550 500 580 432 38 25 631 278 11 51 TRT 70 E-V 4P 15187 1144 830 750 860 491 38 40 723 328 12 103 TRT 70 E-V 6P 15189 1144 830 750 860 491 38 40 723 365 12 106 TRT 100 E-V 4P 15190 1144 830 750 860 491 38 40 723 365 12 107 TRT 100 E-V 6P 15191 1462 980 900 1010 595 38 40 903 415 12 161 TRT 100 E-V 8P 15192 1462 980 900 1010 595 38 40 903 465 12 171 TRT 150 E-V 6P 15193 1462 980 900 1010 595 38 40 903 465 12 172 TRT 150 E-V 8P 15194 1462 980 900 1010 595 38 40 903 520 12 176 TRT 180 E-V 6P 15195 1462 980 900 1010 595 38 40 905 520 12 188 TRT 210 E-V 6P 15196 1462 980 900 1010 595 38 40 905 520 12 190 |
| Модели Код V~50 Hz кВт A Пол. Доставка м3/ч / л/с P max мм H,0 / Pa dB(A)* 3m кг Изоляция IP °C* Одна фаза TRM 10 E-V 4P 15180 230 0,10 0,50 4 1100 306 22 216 56 23 cl. 1 55 90 TRM 15 E-V 4P 15182 230 0,15 0,70 4 1400 389 26 255 58.5 24 cl. 1 55 60 TRM 20 E-V 4P 15197 230 0,28 1,30 4 2600 722 36 353 62 43 cl. 1 55 85 TRM 30 E-V 4P 15198 230 0,40 1,80 4 3300 917 44 432 67 45 cl. 1 55 70 TRM 50 E-V 4P 15199 230 0,80 3,70 4 4800 1333 55 540 72.5 51 cl. 1 55 80 TRM 70 E-V 4P 15188 230 1,00 4,35 4 6400 1778 67,5 662 77 105 cl. 1 55 90 Три фазы TRT 10 E-V 4P 15181 400 0,10 0,30 4 1100 306 22 216 56 23 cl. 1 55 90 TRT 15 E-V 4P 15183 400 0,15 0,30 4 1400 389 26 255 58.5 24 cl. 1 55 90 TRT 20 E-V 4P 15184 400 0,30 0,60 4 2700 750 35 343 62 43 cl. 1 55 90 TRT 30 E-V 4P 15185 400 0,40 0,75 4 3200 889 46 451 67 45 cl. 1 55 90 TRT 50 E-V 4P 15186 400 0,80 1,45 4 4900 1361 61 598 72.5 51 cl. 1 55 90 TRT 70 E-V 4P 15187 400 0,95 1,85 4 6400 1778 69 677 77 103 cl. 1 55 90 TRT 70 E-V 6P 15189 400 0,60 1,30 6 7000 1944 38 373 74 106 cl. 1 55 90 TRT 100 E-V 4P 15190 400 1,90 3,25 4 10000 2778 84,5 829 84 107 cl. 1 55 40 TRT 100 E-V 6P 15191 400 1,10 2,30 6 10800 3000 48 471 77 161 cl. 1 55 85 TRT 100 E-V 8P 15192 400 0,93 2,10 8 11000 3056 34 334 71 171 cl. 1 55 80 TRT 150 E-V 6P 15193 400 1,93 3,45 6 15000 4167 61 598 80 172 cl. 1 55 55 TRT 150 E-V 8P 15194 400 1,60 3,10 8 15000 4167 45 441 74 176 cl. 1 55 75 TRT 180 E-V 6P 15195 400 3,10 5,95 6 16000 4444 79 775 83 174 cl. 1 55 60 TRT 210 E-V 6P 15196 400 3,40 6,40 6 18000 5000 79 775 84 176 cl. 1 55 50 * Рабочая температура от -25С до максимальной температуры при непрерывной работе |  |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE TR ED |
| --- |
|  | Горизонтальные вытяжные крышные вентиляторы ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ДЫМА Спецификация продуктов: 20 моделей: Доставка: Мощность до 18.000м3\час Класс изоляции мотора H, класс защиты IP55. Асинхронный индукционный мотор. Размер UNELMEC B5, вал на шариковом подшипнике. Самоочищающийся вентилятор, загнутые назад лопасти, самовентилируемый, литая втулка, вращение по часовой стрелке (вид со стороны подачи). Все модели снабжены стальной защитой от птиц. Обтекаемый поперечный порт подачи, сделан из стали. Для обеспечения безопасности, каждое устройство снабжено предохранительным кабелем. |
| Ключевые Преимущества Легко устанавливается на все типы крыш. Подходит для использования в среде с низким содержанием пыли, и без содержания кислот и коррозийных материалов. Не подходит для установки над каминами или печами. | Разработан для 2 часового непрерывного удаления горячего дыма при 400С. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модели Код Ø A B C D E F G H Ø L кг TRM 10 ED 4P 15039 600 410 357 309 166 38 26.5 513 183 18.5 TRM 15 ED 4P 15041 600 410 357 309 166 38 26.5 513 206 19 TRM 20 ED 4P 15043 780 550 500 397 226 38 25 661 231 33 TRM 30 ED 4P 15046 780 550 500 397 226 38 25 661 260 35 TRM 50 ED 4P 15048 780 550 500 397 243 38 25 678 292 40 TRM 70 ED 4P 15080 1015 830 750 449 283 38 40 770 328 80 TRT 10 ED 4P 15040 600 410 357 309 166 38 26.5 513 183 19 TRT 15 ED 4P 15042 600 410 357 309 166 38 26.5 513 206 19 TRT 20 ED 4P 15045 780 550 500 397 226 38 25 661 231 33 TRT 30 ED 4P 15047 780 550 500 397 226 38 25 661 260 35 TRT 50 ED 4P 15049 780 550 500 397 243 38 25 678 292 40 TRT 70 ED 4P 15081 1015 830 750 449 283 38 40 770 328 78 TRT 70 ED 6P 15082 1015 830 750 449 283 38 40 770 365 81 TRT 100 ED 4P 15083 1015 830 750 449 283 38 40 770 365 81.5 TRT 100 ED 6P 15084 1165 980 900 605 383 38 40 1026 415 114 TRT 100 ED 8P 15085 1165 980 900 605 383 38 40 1026 465 124 TRT 150 ED 6P 15086 1165 980 900 605 383 38 40 1026 465 124 TRT 150 ED 8P 15087 1165 980 900 605 383 38 40 1026 520 129 TRT 180 ED 6P 15919 1165 980 900 605 383 38 40 1026 520 127 TRT 210 ED 6P 15920 1165 980 900 605 383 38 40 1026 520 129 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Модели Код V~50 Hz кВт A Пол. Доставка м3/ч / л/с P max мм H,0 / Pa dB(A)* 3m кг Изоляция IP °C* TRM 10 ED 4P* 15039 220-240 0.10/0.11 0.46/0.46 4 1000 278 20 196 56 18.5 cl. 1 55 400 °C/2h 90 °C (непрерывная работа) TRM 15 ED 4P* 15041 220-240 0.13/0.14 0.60/0.60 4 1400 389 24 235 58.5 19.0 cl. 1 55 TRM 20 ED 4P* 15043 220-240 0.26/0.27 1.20/1.20 4 2200 611 34 334 68 33.0 cl. 1 55 TRM 30 ED 4P* 15046 220-240 0.40/0.42 1.90/1.90 4 3100 861 40 392 67 35.0 cl. 1 55 TRM 50 ED 4P* 15048 220-240 0.70/0.72 3.10/3.30 4 4500 1250 52 510 72.5 40.0 cl. 1 55 TRM 70 ED 4P* 15080 220-240 1/1.15 4.70/5.00 4 5800 1611 65 638 77 80.0 cl. 1 55 TRT 10 ED 4P* 15040 380-415 0.095/0.1 0.07/0.07 0.23/0.24 0.12/0.12 4 1100/ 890 306/247 21/17 206/167 56 19.0 cl. 1 55 TRT 15 ED 4P* 15042 380-415 0.12/0.13 0.08/0.09 0.26/0.26 0.15/0.16 4 1400/ 1100 389/306 24/16 235/157 58.5 19.0 cl. 1 55 TRT 20 ED 4P* 15045 380-415 0.26/0.27 0.19/0.21 0.52/0.53 0.32/0.32 4 2200/ 1800 611/500 34/24 334/235 68 33.0 cl. 1 55 TRT 30 ED 4P* 15047 380-415 0.40/0.42 0.29/0.30 0.75/0.75 0.47/0.47 4 3100/ 2555 861/710 43/30 422/294 67 35.0 cl. 1 55 TRT 50 ED 4P* 15049 380-415 0.67/0.69 0.50/0.53 1.20/1.20 0.80/0.80 4 4500/ 3800 1250/1056 52/38 510/373 72.5 40.0 cl. 1 55 TRT 70 ED 4P* 15081 380-415 1.04/1.09 0.82/0.88 2.0/2.0 1.4/1.4 4 6000/ 5300 1667/1472 67/52 657/510 77 78.0 cl. 1 55 TRT 70 ED 6P* 15082 380-415 0.58/0.60 0.42/0.45 1.3/1.3 0.85/0.85 6 6000/ 5300 1667/1472 38/30 373/294 74 81.0 cl. 1 55 TRT 100 ED 4P* 15083 380-415 1.86/1.95 1.34/1.42 4.2/4.9 2.3/2.3 4 9100/ 8300 2528/2306 84/72 824/706 84 81.5 cl. 1 55 TRT 100 ED 6P* 15084 380-415 1.09/1.13 0.82/0.84 2.3/2.4 1.5/1.5 6 8600/ 7550 2389/2097 47/38 461/373 77 114.0 cl. 1 55 TRT 100 ED 8P* 15085 380-415 0.82/0.86 0.61/0.61 1.9/2.0 1.2/1.2 8 9200/ 8200 2556/2278 34/28 334/275 71 124.0 cl. 1 55 TRT 150 ED 6P* 15086 380-415 1.85/1.93 1.28/1.35 3.5/3.8 2.3/2.4 6 12800/ 11000 3556/3056 59/42 579/412 80 125.0 cl. 1 55 TRT 150 ED 8P* 15087 380-415 1.47/1.51 1.00/1.09 3.0/3.0 2.0/2.0 8 13500/ 11600 3750/3222 42/34 412/334 74 129.0 cl. 1 55 TRT 180 ED 6P** 15919 400 3.20 6.11 6 16500 4583 79 775 83 220 cl. 1 55 TRT 210 ED 6P** 15920 400 3.46 6.42 6 18000 5000 80 785 84 222 cl. 1 55 * Сертифицировано в TUV согласно EN 12101-3 ** Сертифицировано в LGAI ( Applus ) согласно EN 12101-3 |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE TR ED-V |
| --- |
|  | Вертикальные вытяжные крышные вентиляторы ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ДЫМА Спецификация продуктов: 20 моделей: Доставка: Мощность до 18.000м3\час Класс изоляции мотора H, класс защиты IP55. Асинхронный индукционный мотор. Термальная защита. Стандартный размер UNELMEC B5, вал на шариковом подшипнике. Самоочищающийся вентилятор, загнутые назад лопасти, самовентилируемый, литая втулка, вращение по часовой стрелке (вид со стороны подачи). Все модели снабжены стальной защитой от птиц. Обтекаемый поперечный порт подачи, сделан из стали. Для обеспечения безопасности, каждое устройство снабжено предохранительным кабелем. |
| Ключевые Преимущества Легко устанавливается на все типы крыш. Подходит для использования в среде с низким содержанием пыли, и без содержания кислот и коррозийных материалов. Не подходит для установки над каминами или печами. | Разработан для 2 часового непрерывного удаления горячего дыма при 400С. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модели Код A B C D E F G H Ø L Ø Q S кг TRM 10 ED-V 4P 15160 652 410 357 440 328 38 26.5 538 183 11 120 32 TRT 10 ED-V 4P 15161 652 410 357 440 328 38 26.5 538 183 11 120 33 TRM 15 ED-V 4P 15162 652 410 357 440 328 38 26.5 538 206 11 120 33 TRT 15 ED-V 4P 15163 652 410 357 440 328 38 26.5 538 206 11 120 33 TRM 20 ED-V 4P 15164 907 550 500 580 432 38 25 653 231 11 120 61 TRT 20 ED-V 4P 15165 907 550 500 580 432 38 25 653 231 11 120 61 TRM 30 ED-V 4P 15166 907 550 500 580 432 38 25 653 260 11 120 63 TRT 30 ED-V 4P 15167 907 550 500 580 432 38 25 653 260 11 120 63 TRM 50 ED-V 4P 15168 907 550 500 580 432 38 25 669 292 11 120 68 TRT 50 ED-V 4P 15169 907 550 500 580 432 38 25 669 292 11 120 68 TRM 70 ED-V 4P 15170 1144 830 750 860 491 38 40 743 328 12 160 130 TRT 70 ED-V 4P 15171 1144 830 750 860 491 38 40 743 328 12 160 128 TRT 70 ED-V 6P 15172 1144 830 750 860 491 38 40 743 365 12 160 131 TRT 100 ED-V 4P 15173 1144 830 750 860 491 38 40 743 365 12 160 132 TRT 100 ED-V 6P 15174 1462 980 900 1010 595 38 40 923 415 12 160 207 TRT 100 ED-V 8P 15175 1462 980 900 1010 595 38 40 923 465 12 160 217 TRT 150 ED-V 6P 15176 1462 980 900 1010 595 38 40 923 465 12 160 218 TRT 150 ED-V 8P 15177 1462 980 900 1010 595 38 40 923 520 12 160 222 TRT 180 ED-V 6P 15178 1462 980 900 1010 595 38 40 923 520 12 160 220 TRT 210 ED-V 6P 15179 1462 980 900 1010 595 38 40 923 520 12 160 222 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Модели Код V~50 Hz кВт A Пол. Доставка м3/ч / л/с P max мм H,0 / Pa dB(A)* 3m кг Изоляция IP °C* TRM 10 ED-V 4P** 15160 230 0.100 0.45 4 1000 278 20 196 56 32 cl. 1 55 400 °C/2h 90 °C (непрерывная работа) TRM 15 ED-V 4P** 15162 230 0.130 0.57 4 1400 389 24 235 58.5 33 cl. 1 55 TRM 20 ED-V 4P** 15164 230 0.250 1.20 4 2200 611 34 334 68 61 cl. 1 55 TRM 30 ED-V 4P** 15166 230 0.410 1.75 4 3100 861 40 392 67 63 cl. 1 55 TRM 50 ED-V 4P** 15168 230 0.720 3.30 4 4500 1250 52 510 72.5 68 cl. 1 55 TRM 70 ED-V 4P** 15170 230 1.000 4.35 4 5800 1611 65 638 77 130 cl. 1 55 TRT 10 ED-V 4P** 15161 400 0.100 0.25 4 1100/ 890 306/ 247 21/17 206/167 56 33 cl. 1 55 TRT 15 ED-V 4P** 15163 400 0.125 0.27 4 1400/ 1100 389/ 306 24/16 235/157 58.5 33 cl. 1 55 TRT 20 ED-V 4P** 15165 400 0.250 0.50 4 2200/ 1800 611/ 500 34/24 334/235 68 61 cl. 1 55 TRT 30 ED-V 4P** 15167 400 0.410 0.70 4 3100/ 2550 861/ 500 43/30 422/294 67 63 cl. 1 55 TRT 50 ED-V 4P** 15169 400 0.710 1.25 4 4500/ 3800 1250/ 1056 52/38 510/373 72.5 68 cl. 1 55 TRT 70 ED-V 4P** 15171 400 1.100 2.00 4 6000/ 5300 1667/ 1472 67/52 657/510 77 128 cl. 1 55 TRT 70 ED-V 6P** 15172 400 0.620 1.30 6 6000/ 5300 1667/ 1472 38/30 373/294 74 131 cl. 1 55 TRT 100 ED-V 4P** 15173 400 1.870 4.50 4 9100/ 8300 2528/ 2306 84/72 824/706 84 132 cl. 1 55 TRT 100 ED-V 6P** 15174 400 1.110 2.30 6 8600/ 7550 2389/ 2097 47/38 461/373 71 207 cl. 1 55 TRT 100 ED-V 8P** 15175 400 0.810 2.00 8 9200/ 8200 2556/ 2278 34/28 334/275 71 217 cl. 1 55 TRT 150 ED-V 6P** 15176 400 1.880 3.45 6 12800/ 11100 3556/ 3056 59/42 579/412 80 218 cl. 1 55 TRT 150 ED-V 8P** 15177 400 1.450 2.95 8 13500/ 11600 3750/ 3222 42/34 412/334 74 222 cl. 1 55 TRT 180 ED-V 6P** 15178 400 3.200 6.11 6 16500 4583 79 775 83 220 cl. 1 55 TRT 210 ED-V 6P** 15179 400 3.460 6.42 6 18000 5000 80 785 84 222 cl. 1 55 ** Сертифицировано в LGAI ( Applus ) согласно EN 12101-3 |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE CURVES TR E - TR E-V |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| TORRETTE CURVES TR E - TR E -V |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE CURVES TR E - TR E -V |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| TORRETTE CURVES TR E - TR E -V |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |
| TORRETTE CURVES TR E - TR E -V |  |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE CURVES TR ED |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| TORRETTE CURVES TR ED |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE CURVES TR ED |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| TORRETTE CURVES TR ED - V |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| Легкая промышленная вентиляция TORRETTE CURVES TR ED - V |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| TORRETTE CURVES TR ED – V |  |
| --- | --- |
| Макс. подача | Макс. поглощаемая мощность |  |
| Мин. подача | мин. поглощаемая мощность |  |

| Легкая промышленная вентиляция Принадлежности для TORRETTE TR E, TR E-V, TR ED и TR ED-V |
| --- |
| Модель Код 1 Регулятор скорости IRM 30 12921 IRM 40 12922 IRM 50 12928 IREM 3 12931 IREM 5 12932 IREM 9 12933 IRT 15 12923 IRT 35 12924 IRT 40 12927 IRET 6 12934 2 Инвертор IREM 1.4 12935 Новинка Инвертор IREM 4,2 12936 Инвертор IREM 7 12937 Инвертор IREM 1,2 12909 Инвертор IREM 2,2 12925 Инвертор IREM 5 12947 Инвертор IREM 8 12989 3 Опорная рама основания TR-CU 10/15 22511 TR-CU 20/30/50 22512 TR-CU 70/100-4P 22539 TR-CU 100/150/180/180/210 6-8P 22540 4 Всасывающее сопло TR-B 10/15 22600 TR-B 20/30/50 22610 TR-B 70/100-4P 22508 TR-B 100/150/180/210 6-8P 22509 |  | 5 Модель Код Защитная решетка TR-G 10/15 22700 TR-G 20/30/50 22710 TR-G 70/100-4P 22506 TR-G 100/150/180/210 6-8P 22507 6 Обратная заслонка TR-S 10/15 22500 TR-S 20/30/50 22510 TR-S 70/100-4P 22541 TR-S 100/150/180/210 6-8P 22542 7 Регулятор скорости TR-CVT 22910 Инверторные контролеры скорости Подходит для трехфазных моделей Преимущества ИНВЕРТОРНЫХ КОНТРОЛЕРОВ СКОРОСТИ СЕРИИ IREM-IRET По сравнению с обычными контролерами скорости, Инверторы VORTICE IREM/IRET обеспечивают работу мотора в более широком диапазоне скоростей, которые необходимы при различных режимах работы, что позволяет устранить риск перегревания или нелинейных искажений, которые могут повлиять на электрическую сеть. |

| Комбинирование стандартных контролеров и контролеров TORRETTE |
| --- |
| Модель |  |  |  |  |
| TRM 10 E 4P TRM 10 E-V 4P | Код 15115 Код 15180 | IRM 30 Код 12921 | IREM 3 Код 12931 | - |
| TRT 10 E 4P TRT 10 E-V 4P | Код 15155 Код 15181 | IRT 15 Код 12923 | - | Инвертор IREM 1.4 Код 12935 Инвертор IREM 1,2 Код 12909 |
| TRM 15 E 4P TRM 15 E-V 4P | Код 15205 Код 15182 | IRM 30 Код 12921 | IREM 3 Код 12931 | - |
| TRT 15 E 4P TRT 15 E-V 4P | Код 15255 Код 15183 | IRT 15 Код 12923 | - | Инвертор IREM 1.4 Код 12935 Инвертор IREM 1,2 Код 12909 |
| TRM 20 E 4P TRM 20 E-V 4P | Код 15216 Код 15197 | IRM 40 Код 12922 | IREM 3 Код 12931 | - |
| TRT 20 E 4P TRT 20 E-V 4P | Код 15215 Код 15184 | IRT 15 Код 12923 | - | Инвертор IREM 1.4 Код 12935 Инвертор IREM 1,2 Код 12909 |
| TRM 30 E 4P TRM 30 E-V 4P | Код 15356 Код 15198 | IRM 40 Код 12922 | IREM 3 Код 12931 | - |
| TRT 30 E 4P TRT 30 E-V 4P | Код 15355 Код 15185 | IRT 35 Код 12924 | - | Инвертор IREM 1.4 Код 12935 Инвертор IREM 1,2 Код 12909 |
| TRM 50 E 4P TRM 50 E-V 4P | Код 15556 Код 15199 | IRM 50 Код 12928 | IREM 5 Код 12932 | - |
| TRT 50 E 4P TRT 50 E-V 4P | Код 15555 Код 15186 | IRT 35 Код 12924 | - | Инвертор IREM 4,2 Код 12936 Инвертор IREM 2,2 Код 12925 |
| TRM 70 E 4P TRM 70 E-V 4P | Код 15070 Код 15188 | - | IREM 5 Код 12932 | - |
| TRT 70 E 4P TRT 70 E-V 4P | Код 15071 Код 15187 | IRT 40 Код 12927 | IRET 6 Код 12934 | Инвертор IREM 4,2 Код 12936 Инвертор IREM 2,2 Код 12925 |
| TRT 70 E 6P TRT 70 E-V 6P | Код 15072 Код 15189 | IRT 35 Код 12924 | IRET 6 Код 12934 | Инвертор IREM 4,2 Код 12936 Инвертор IREM 2,2 Код 12925 |
| TRT 100 E 4P TRT 100 E-V 4P | Код 15073 Код 15190 | - | - | Инвертор IREM 7 Код 12937 Инвертор IREM 5 Код 12947 |
| TRT 100 E 6P TRT 100 E-V 6P | Код 15074 Код 15191 | IRT 40 Код 12927 | IRET 6 Код 12934 | Инвертор IREM 4,2 Код 12936 Инвертор IREM 2,2 Код 12925 |
| TRT 100 E 8P TRT 100 E-V 8P | Код 15075 Код 15192 | IRT 35 Код 12924 | IRET 6 Код 12934 | Инвертор IREM 4,2 Код 12936 Инвертор IREM 2,2 Код 12925 |
| TRT 150 E 6P TRT 150 E-V 6P | Код 15076 Код 15193 | - | IRET 6 Код 12934 | Инвертор IREM 7 Код 12937 Инвертор IREM 5 Код 12947 |
| TRT 150 E 8P TRT 150 E-V 8P | Код 15077 Код 15194 | - | IRET 6 Код 12934 | Инвертор IREM 7 Код 12937 Инвертор IREM 5 Код 12947 |
| TRT 180 E 6P TRT 180 E-V 6P | Код 15078 Код 15195 | - | - | Инвертор IREM 8 Код 12989 |
| TRT 210 E 6P TRT 210 E-V 6P | Код 15079 Код 15196 | - | - | Инвертор IREM 8 Код 12989 |

| Cod. 5.170.084.255 11/09 Vortice Elettrosociali S.p.A Vortice France Vortice Limited Strada Cerca, 2 72, Rue Baratte-Cholet Beeches House-Eastern Avenue Frazione di Zoate 94106 Saint Maur Burton on Trent 20067 Tribiano (Milano) Cedex DE13 0BB Tel. (+39) 02 906991 Tél. (+33) 1.55.12.50.00 Tel. (+44) 1283-49.29.49 Fax (+39) 02 9064625 Fax (+33) 1.55.12.50.01 Fax (+44) 1283-54.41.2 Italia France United Kingdom www.vortice.com www.vortice-france.com www.vortice.ltd.uk |  |
| --- | --- |
| Описания и иллюстрации представленные в каталоге представлены только для ознакомления, и не являются обязательными. Таким образом Vortice оставляет за собой право, принимая во внимание характеристики описанные здесь, вносить изменения в конструкции продуктов без предварительного уведомления. |